## Slide 1: Begriffsklärung
Elekrotechnische Grundgrößen

## Slide 2: Ladung
Eigenschaft von Stoffen, Anziehung oder Abstoßung hervorzurufen
Formelzeichen Q, Einheit Coloumb C
Berechnung: Q = n • e
n = Anzahl der Elementarladungen
e = Elementarladung mit dem Wert 1,602 x 10-19

## Slide 3: Spannung
wird durch Ladungstrennung erzeugt
Formelzeichen U, Einheit Volt V
Berechnung: U = W/Q
W = bei Ladungsverschiebung aufgewendete Arbeit
Q = Ladung

## Slide 4: Potential
Quotient aus der potentiellen Energie einer Ladung ihrem Wert q
Formelzeichen φ, Einheit 1V
Berechnung: φ = Epot/q

## Slide 5: Strom
Strom: die gerichtete Bewegung von Elektronen
Stromstärke: durch einen Leiterquerschnitt bewegte Ladung Q pro Zeit t
Formelzeichen I, Einheit Ampere A
Berechnung: I = Q/t

## Slide 6: Widerstand
Hinderung der freien Elektronen in ihrer Bewegung durch einen Leiter
Grund: Schwingung der Atome des Leiters um ihre Ruhelage
Formelzeichen R, Einheit Ohm Ω
Widerstandswert S, Leitwert G
Berechnung: R = 1/G

## Slide 7: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
Elektrotechnische Grundgrößen

## Slide 8: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
Atom besteht aus Kern (Protonen und Neutronen) und Elektronenhülle (Elektronen)
Elektron trägt negative elektrische Elementarladung ( -1,602 • 10-19)
Proton trägt positive elektrische Elementarladung ( -1,602 • 10-19)
Neutron ist elektrisch neutral
mehr Protonen als Elektronen -> Atom positiv geladen
mehr Elektronen als Protonen -> Atom negativ geladen

## Slide 9: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
zwischen zwei geladenen Körpern wirkende Kraft = Coulomb-Kraft
ist proportional zu Ladungsmengen, indirekt proportional zum Quadrat des Abstands beider Ladungen
Gewichtskraft kann vernachlässigt werden

## Slide 10: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
Vorzeichen beider Ladungen gleich: wirkende Kraft positiv, Ladungen stoßen sich ab
unterschiedliche Vorzeichen, Coulomb-Kraft negativ, Ladungen ziehen sich an
Berührung zweier Ladungsträger mit gleich großer entgegengesetzter Ladung: Ladungsausgleich
sind nach Kontakt elektrisch neutral, Kraftwirkung verschwindet

## Slide 11: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
Kräfte von Ladungen wirken auf andere Ladungen im Raum
bewirken physikalische Zustandsänderung des Raumes = elektrisches Feld
Eigenschaften: elektrische Feldstärke, Gerichtetheit, Ausbreitungsgeschwindigkeit (c = 300000 km/s)
zeitliche Veränderung eines elektrischen Feldes ruft magnetisches Feld hervor

## Slide 12: Kraftwirkungen elektrischer Ladungsträger
räumliche Verschiebung elektrischer Ladungen durch Einwirkung eines elektrischen Feldes = Influenz
elektrostatische Felder: elektrische Felder, die sich zeitlich nicht verändern
ruhende Ladungen stets von elektrostatischem Feld umgeben